## Slide 1: 無網格法預測 正顎手術後之顏面變化 Facial Morphological Deformation Prediction after Orthognathic Surgery using Meshless Method
研究生 ： 陳艾揚
指導教授 ： 方晶晶 教授
Notes: +數學公式

## Slide 2: 目錄
研究背景
研究動機
研究目的
目前進度
未來規劃

## Slide 3: 背景
正顎手術旨在改善顏面形態、咬合不良、呼吸困難或顳顎關節功能障礙等問題。
這些身體症狀往往伴隨著由其外表引發的心理症狀，例如自尊心低、缺乏自信，以及對社會和情緒未來的負面態度*。
在計劃手術時不僅要解決功能性問題，應同時考慮美觀，與心理層面的需求**。
缺乏準確的術後變化展示使得患者難以預期術後成果，導致難以達成有效的術前溝通，降低患者滿意度***。
* P Cariati, R. Martinez, and I Martinez-Lara, “Psycho-social impact of orthogathic sugery,” Journal of Clinical and Experimental Dentistry, Jan. 2016, doi: https://doi.org/10.4317/jced.53007.
** J. Rustemeyer, Z. Eke, and A. Bremerich, “Perception of improvement after orthognathic surgery: the important variables affecting patient satisfaction,” Oral and Maxillofacial Surgery, vol. 14, no. 3, pp. 155–162, Mar. 2010, doi: https://doi.org/10.1007/s10006-010-0212-2.
*** Uppada UK, Tauro D, Senthilnathan KP. Patient Satisfaction Following Orthognathic Surgery: A Systematic Review. J Maxillofac Oral Surg. 2023;22(4):762-769. doi:10.1007/s12663-023-02066-4
Notes: Kiyak, H. A., Vitaliano, P. P., & Crinean, J. (1988). Patients' expectations as predictors of orthognathic surgery outcomes. Health Psychology, 7(3), 251–268.

## Slide 4: 背景(cont.)
目前已有多種方法被提出為模擬術後變化*：
  基於幾何模型(Geometry-based)
    資料庫方法 (Database-based Method)
    軟-硬組織移動比例法(Soft-and-Hard tissue ratio method)
  基於力學模型(Physics-based)**
    質點-彈簧模型 (Mass-Spring Model, MSM)
    質點張量模型 (Mass Tensor Model, MTM)
    邊界元素法 (Boundary Element Method, BEM)
    有限元素法 (Finite Element Method, FEM)
在力學模擬方面，有限元素法是目前最廣泛使用的技術。
* Olivetti, E.C.; Nicotera, S.; Marcolin, F.; Vezzetti, E.; Sotong, J.P.A.; Zavattero, E.; Ramieri, G. 3D Soft-Tissue Prediction Methodologies for Orthognathic Surgery—A Literature Review. Appl. Sci. 2019, 9, 4550.
** Joldes, Grand Roman et al. “Suite of Meshless Algorithms for Accurate Computation of Soft Tissue Deformation for Surgical Simulation.” Medical image analysis 56 (2019): 152-171 .

## Slide 5: 背景(cont.)
基於幾何模型的模擬[1,2]
  + 快速
  - 模擬結果無生物力學相關性。
質點-彈簧模型
  + 實時性高、修正幾何容易
  - 無法體現軟組織的不可壓縮性
質點-張量模型
  + 實時性高、修正幾何容易
  - 無法體現軟組織的不可壓縮性
邊界元素法 (Boundary Element Method, BEM)
  + 較有限元素法所需計算量小
  - 非線性問題不易求解
* Lo LJ, Weng JL, Ho CT, Lin HH. Three-dimensional region-based study on the relationship between soft and hard tissue changes after orthognathic surgery in patients with prognathism. PLoS One. 2018;13(8):e0200589. Published 2018 Aug 1. doi:10.1371/journal.pone.0200589
* McCormick SU, Drew SJ. Virtual model surgery for efficient planning and surgical performance. J Oral Maxillofac Surg. 2011;69(3):638-644. doi:10.1016/j.joms.2010.10.047

## Slide 6: 動機
有限元素法為目前主流生物力學模擬方式，但有下列缺點*,**
  生成客製化網格人力及時間成本高
  為準確模擬，操作者需對數值模擬及解剖學有深刻理解
  難以模擬大形變問題
  異質性與非線性材料求解困難
以無網格法(Meshless Methods, MMs)模擬軟組織形變***
  無須劃分網格(Mesh generation)與連接節點(Node connection)
  不會有網格畸變(Mesh distortion)與奇異解(Iii-condition)問題
  直觀的h-refinement、p-refinement
尚未有基於無網格法預測術後顏面變化的研究
* Kirchhelle, C., Abdollahi, A., Grajales, J. A. G., Li, D., Benatia, K., Gorbunov, K., ... & Jérusalem, A. (2023). A numerical framework coupling finite element and meshless methods in sequential and parallel simulations. Finite Elements in Analysis and Design, 219, 103927.
** Wittek, A., Grosland, N. M., Joldes, G. R., Magnotta, V., & Miller, K. (2016). From finite element meshes to clouds of points: a review of methods for generation of computational biomechanics models for patient-specific applications. Annals of biomedical engineering, 44, 3-15.
*** Chen, Jiun-Shyan & Hillman, Mike & Chi, Sheng-Wei. (2017). Meshfree Methods: Progress Made after 20 Years. Engineering Mechanics. 143. 04017001. 10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0001176.
Notes: 未被滿足的需求(unmet need)
未能解決的問題
提出嶄新構想(novelty)
進步性與改良

## Slide 7: 目的
提出一基於無網格法的正顎手術後顏面預測方法。
  利用術前頭顱模型、手術規劃模型與面部外輪廓模型 產生術後面部預測模型。
  無須具備數值模擬專業知識。
  提高術前模擬準確性，幫助醫師更好地制定手術計劃，進而減少病患術後的不確定性和心理負擔。
  提供更加精確且高效的數值解決方案，使醫師能在術前預估顏面變化，並輔助決策。
建立一基於C++之無網格法函式庫以求解生物力學問題。

## Slide 8: 研究方法
影像處理
定義域生成
  離散點分佈
  邊界條件設定
無網格法求解PDE
驗證
  比較術後掃描摩形
  符合臨床可用性條件
CT Image
Imaging Processing
Meshfree solver
Start
End
Domain Generation
Post-surgical outcome model
Virtual Surgery Planning
Bone model
Soft Tissue model

## Slide 9
研究計畫名稱：免特徵對稱面的顏面不對稱術後分析
計劃案號：B-ER-108364
納入條件
  年齡>18歲
  根據 OSP 分析，下顎偏差量 或
  利用虛擬規劃系統制定最終規劃
  接受過雙顎手術
排除條件
  有下顎骨折史或曾接受正顎手術史，手術時同時開TMJ
  追蹤期不足六個月
  病歷不充分或缺乏術後 CT
  手術術式有使用到inverted-L osteotomy
人體研究同意證明
Notes: TMJ(temporomandibular joint disorder)

## Slide 10: CT影像處理
讀取紀錄CT影像的DICOM文件，確定骨骼組織的CT值分佈來區分骨骼與軟組織，進行手動分割
Notes: Digital Imaging and Communications in Medicine
Hounsfield units (HU)

## Slide 11: 疊合方法
術前頭骨
利用迭代最近點演算法（Iterative closest point, ICP）將未動手術部分（額頭）疊合。
手術規劃頭骨
疊合部分
疊合結果

## Slide 12
灰色：術前頭骨
藍色：手術規劃頭骨

## Slide 13: 有限元素法簡介
在連續體力學中，物體變形關係可用下式表示：
  其中為變形前座標，為變形後座標，為位移函數。
位移函數可以用有限個函數近似：
  其中為節點(node)數量，為節點座標，為對應節點之形狀函數(shape function)

## Slide 14: 有限元素法簡介(cont.)
是局部內插法
近似精度依賴網格品質
P-refinement

## Slide 15: 無網格法簡介
[1] Chen, Jiun-Shyan & Hillman, Mike & Chi, Sheng-Wei. (2017). Meshfree Methods: Progress Made after 20 Years. Engineering Mechanics. 143. 04017001. 10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0001176.
[2] G.-R. Liu, K.Y. Dai, T.T. Nguyen, A smoothed finite element method for mechanics problems, Comput. Mech. 39 (2007) 859–877. doi:10.1007/s00466-006-0075-4.
[3] T. Belytschko, Y.Y. Lu, L. Gu, Element-free Galerkin methods, Int. J. Numer. Methods Eng. 37 (1994) 229256. doi:10.1002/nme.1620370205.
[4] E. Oñate, S.R. Idelsohn, O.C. Zienkiewicz, R.L. Taylor, A finite point method in computational mechanics. Applications to convective transport and fluid flow, Int. J. Numer. Methods Eng. 39 (1996) 3839–3866. doi:10.1002/(SICI)1097-0207(19961130)39:22<3839::AID-NME27>3.0.CO;2-R.
[5] N.R. Aluru, A point collocation method based on reproducing kernel approximations, Int. J. Numer. Methods Eng. 47 (2000) 1083–1121. doi:10.1002/(SICI)1097-0207(20000228)47:6<1083::AID-NME816>3.0.CO;2N.
無網格法優勢[1]
  無須生成網格，直接以節點求解。
  不會有網格畸變或交錯，適合處理大變形、裂紋擴展、破片及切割等問題。
  方便地構造高階基函數，從而提高計算精度。
  易於自適應分析，可以方便地增加或刪除節點，以適應求解域的變化。
常見的無網格法：
  光滑粒子流體動力學法（Smoothed Particle Hydrodynamic, SPH）[2]：
  基於拉格朗日方法的無網格法，常用於模擬流體流動。
  無元素伽遼金法（Element-Free Galerkin Method, EFG）[3]：
  基於伽遼金方法的無網格法，精度較高，常用於固體力學分析
  有限點法（Finite Point Method，FPM）[4]：
  基於強形式的無網格法，計算效率高，常用於求解大規模問題。
  再生核粒子法（Reproducing Kernel Particles Method）[4]：
  利用再生核函數來構造形函數，使其具有更高的精度和更好的逼近能力。由於其精確性與穩定性，成為主流的模擬方式。

## Slide 16: 再生核粒子法推導
在連續體力學中，物體變形關係可用下式表示：
其中為變形前座標，為變形後座標，為位移函數。
考慮下述積分轉換
其中為再生核函數， 為支撐半徑， 為校正函數。分別如下：
其中為基函數形成的向量，為代求取之基函數分別權重。

## Slide 17: 再生核粒子法推導(cont.)
考慮下列泰勒展開：
原積分轉換式可以寫為：
其中

## Slide 18: 再生核粒子法推導(cont. 2)
若要使，則：
因此可將上式重新寫成
其中 為Moment matrix，為以下形式
求解
校正函數求得

## Slide 19: 再生核粒子法推導(cont. 3)
考慮的離散形式：
其中為節點數量，則為對應節點之形狀函數：
利用chain rule：

## Slide 20: 再生核粒子法的意義
一維情況下
高維情況下

## Slide 21: 歸一性驗證 Partition of unity
Structured Nodes
Non-structured Nodes

## Slide 22: 非線性函數再生能力
令

## Slide 23: 不同階次基函數的再生能力

## Slide 24: 基本張量運算
物理意義
  維度(Dimension)： 張量的長寬高由幾個數字組成。
  秩、階(Rank)： 要描述該物理量需要幾個n-維資料。
應力張量：三維二階張量

## Slide 25: Index notation
Free Index：利用下標表示該階所有資料
  如下，若是二維則，三維則
Tummy index：表達式中重複的指標（下式）
Einstein summation rule：將Tummy index求和

## Slide 26: Problem statement (strong form)
where:

## Slide 27: Derive the weak form
Given find , such that
is Sobolev Space
  space: n-th derivatives exist, and it and its derivatives are square-integrable.

## Slide 28
Multiply the governing equation by a trial function
Integration by part
Divergence theorem

## Slide 29: Voigt notation
對稱張量的矩陣轉寫

## Slide 30: 次月預期進度
初步軟體介面實作
  讀取術前頭骨模型、術前臉部軟組織模型、手術計畫模型
  轉換多面體檔案為參數曲面 (Parametric surface)
二維/三維力學函式庫實作
  Cauchy stress
  Piola–Kirchhoff stress
  Almansi strain
  Green strain